## Slide 1
Niagara Platform Architecture
2017. 9. 6
B2B 솔루션 센터 ECT팀 이세영 선임

## Slide 2: Mile High View
Heterogeneous system, protocols, and fieldbuses
Highly distributed, embedded systems
Empowering non-programmers to build applications using graphical programming tools

## Slide 3: Problem Space
Integrating Heterogeneous Systems
  표준 네트워크 프로토콜을 가정하지 않음.
  이종(heterogeneous) 프로토콜 간의 네트워킹을 지원해야 함
Programming for Non-programmers
  솔루션의 설치자나 시스템 관리자는 엔지니어링 툴을 활용하는 비 소프트웨어 개발자 임
  고차원의 그래픽 엔지니어링 툴이 필요
Embedded Systems
  낮은 컴퓨팅 파워에서도 동작 가능한 Java VM 및 VM 상의 솔루션
Distributed Systems
  분산 시스템들을 통합, 확장성 있는 시스템의 구현(10,000 개 이상의 노드)
IoT, HomeNet, Building Management System, SmartGrid ……

## Slide 4: Niagara 프레임워크 특징
Java
  다양한 OS 및 하드웨어 플랫폼에서 동작 가능한 Java VM을 활용.
  코어 프레임워크를 Java로 구현, 작은 임베디드 컨트롤러부터 최상위 관리 시스템까지 동일한 프레임워크로 구현.
  관리 시스템(Supervisor)의 UI 뿐만 아니라 Web UI에도 Java Applet을 활용.
Component Software
  “Component Oriented Development” 개념을 중심으로 아키텍쳐를 구성.
  기반 컴포넌트들을 미리 구현해 두고 특정 기능을 구현하기 위해 기반 컴포넌트들을 확장(상속이나 구현)하는 방식.
  Component Oriented Development의 장점
    기반 컴포넌트가 같기 때문에 다른 종류의 프로토콜을 구현해도 유사한 방식으로 구현이 가능.
    같은 기반 컴포넌트는 같은 UI 형식으로 표현할 수 있어서 동일한 방식으로 엔지니어링이 가능.
    컴포지트 컴포넌트를 통한 트리 구조를 이용, 구성요소의 세부적인 정보까지도 UI에 표시 가능
    소프트웨어 재사용 가능

## Slide 5: Problem
디바이스 연동 문제점
  디바이스 연결을 위한 드라이버 개발 필요
  디바이스 종류가 D 일 때 프로토콜의 수는 D개
  두 디바이스간 연동 경우의 수는 D2 가지
  디바이스 간 연동 로직은 연동되는 디바이스 쌍 마다 구현
프로토콜 표준화(Modbus, BACnet, Lon Work 등)
  표준화된 프로토콜 개수 P << D
  연동 드라이버 수는 줄어들지만 디바이스 간 연동 로직은 줄지 않음.
기타
  미들웨어(Middleware) 표준화
  프로파일(Profile) 표준화
  어댑터 패턴(adapter pattern)
    완전히 이질적인 디바이스는 결국 새로 정의해야 함.
    어댑터를 여러 개 만들어야 함.
디바이스/프로토콜 단위의 추상화는 확장에 한계가 있음
Device A
Connectivity System
Protocol A
Device B
Protocol B
Driver A
Driver B
디바이스 간 연동 로직

## Slide 6: OBIX (Open Building Information eXchange)
Point
  단일 스칼라 값과 그 상태
Alarm
  Point 값의 변화를 인지하고 전달
  포인트 연결 로직 = 알람의 조건과 데이터 가공
History
  Point 값의 저장과 쿼리
RESTful 웹 서비스 기반의 빌딩 제어 시스템 인터페이스 표준
Device A
Connectivity System
Protocol A
Device B
Protocol B
Driver A
Driver B
P1
P2
P3
P1
P2
P3
Alarm
Point
연결 로직
Repo.
P
: Point

## Slide 7: Niagara Platform
Point & Status(OBIX의 Point)
  OBIX 기반 SW 모델링
포인트 간 연동 로직(OBIX의 Alarm)
  단순 로직 연산(AND, OR, NOT)부터 복잡한 로직(Schedule)까지 일반화(모듈화 & 라이브러리)
  연동 로직의 집합 = 모듈(Module)
Point의 검색 / 저장(OBIX의 History)
  Ord : URL 형식의 문자열로 동일 어플리케이션 내 모든 컴포넌트(Point의 상위 타입) 취득 가능
  History 컴포넌트를 통한 데이터의 영구 저장 및 쿼리 가능
엔지니어링
  포인트 간 연결, 시스템 구성자 간의 연동 설정 지원(GUI 형식)
모니터 / 컨트롤(Web & Supervisor)
  Niagara Platform의 모든 컴포넌트를 GUI로 표현.
  컴포넌트 정보를 Web UI 형식으로 표현 가능.
디바이스 드라이버
  디바이스를 연동하기 위한 특별한 형태의 모듈
  드라이버 개발 API 제공
드라이버 및 모듈의 배포
  파일(.jar) 단위 모듈 배포 시스템 구축
  Gradle을 이용한 온라인 배포 가능
이종 디바이스/프로토콜로 구성된 분산 시스템의 구성 / 컨트롤 / 데이터 교환을 위한 플랫폼
P
P
포인트
연결 로직
Driver A
Driver A
Repo.
엔지니어링
웹
모니터/컨트롤

## Slide 8: Niagara System 구성도
Supervisor
  Niagara Platform에 대한 컨트롤 & 모니터, 엔지니어링, 모듈 배포를 담당
Station
  런타임 환경의 최 상위 단위. 어플리케이션. 컴포넌트화 된 드라이버 및 모듈을 조합적으로 설정 가능.
Niagara AX
  JACE HW 상에서 동작하는 OBIX 기반 소프트웨어
크게 Supervisor와 Niagara Platform(SW : Niagara AX, HW : JACE) 으로 구성.
Device A
Device B
Niagara AX
= “Niagara Platform”

## Slide 9: Point
Point
  프로토콜을 통해 디바이스 간에 교환되는 단일 데이터
“Point”를 중심으로 한 추상화
Driver
Point
Point
Point
Device A
Device B
Niagara AX
= “Niagara Platform”
Status
View
History
Event
Search / Categorize
값이 제대로 수집되고 있는가?
값을 어떻게 표시할 것인가?
값을 어떻게 입력 받을 것인가?
값을 어떻게 영구히 저장하고 읽어 올 것인가?
원하는 데이터를 어떻게 찾고 분류할 것인가?
Point들의 관계를 어떻게 연결하고,
값의 변화를 어떻게 알려줄 것인가?
Life Cycle
어플리케이션의 생성/실행/종료 과정은
어떻게 제어할 것인가?

## Slide 10: Point : Point 클래스 다이어그램
어떤 스칼라 값과 그에 대한 상태를 저장하는 객체.(정적 상태)
Composite Pattern
has-a
has-a
has-a
has-a
has-a
has-a
데이터 타입 구분
복합객체
(값 + 상태)

## Slide 11: Point : Point – ProxyExt 클래스 다이어그램
ProxyExt
  Point의 부가 속성 확장
  Read / Write 처리의 중간 상태 관리
Point의 부가적인 속성을 확장하고, 과도 상태를 관리하여 Point에 최종 결과만을 업데이트 해 줌.

## Slide 12: Point : Niagara Point 구조
readOk / readFail
writeOk / writeFail
우선순위 : in1 > in2 …… >in16>Fallback
Out은 in1 ~ Fallback 중 높은 우선 순위의 값으로 셋팅됨
리부트 되어도 Fallback 값은 계속 저장되어 있음.
일종의 저장성 데이터 역할.

## Slide 13: Point : Point 동작 다이어그램

## Slide 14: Life Cycle : BComponent
BComponent Life Cycle
시스템 내 실행 가능한 런타임 객체들의 최상위 타입
public final boolean isRunning() public final void start() public final void stop()
public void started() public void descendantsStarted() public void stopped() public void descendantsStopped() public void stationStarted() public void atSteadyState()
public void clockChanged(BRelTime shift) public final boolean isSubscribed() public final Subscriber[] getSubscribers() public void subscribed() public void unsubscribed()

## Slide 15: Life Cycle : BComponent Architecture
컴포지트 패턴(Composite Pattern) 구조
  BValue 타입들의 트리 구조 형성 가능
Slot을 활용한 느슨한 결합
  BComponent들 간의 관계를 name : value 형태로 표현하는 객체.
  추가 속성들의 저장 / 네이밍 / 검색을 지원

## Slide 16: Life Cycle : BComponent Hierarchy - nDriver
nDriver (Module)
has-a
has-a
has-a
Device A
Connectivity System
Protocol A
Device B
Protocol B
Driver A
Driver B
P1
P2
P3
P1
P2
P3
Alarm
Point
연결 로직
Repo.
P
: Point

## Slide 17: Life Cycle : BComponent Hierarchy - Station & nDriver
트리(tree) 형태로 계층화 된 런타임 객체
Module(nDriver Module)
BStation
BNNetwork
BNDevice
BPointFolder
BControlPoint
BProxyExt
BComponent
Supervisor (PC)

## Slide 18: Event : BLink
BLink : Source BValue의 값을 Target BValue로 전달해주는 객체

## Slide 19: Event : BLink
BLink를 이용한 포인트 연결 로직 구현
BComponent
Slot
Slot.name
NProperty.value
BLink

## Slide 20: Event : Action
사용자의 요청을 콜백 함수 형태로 처리하는 이벤트 처리 방식
Action
BComponent
오른쪽 클릭

## Slide 21: Event : Action
Action = method call
  파라메터를 전달하고 리턴 값을 얻어 올 수 있음.(일종의 간접 함수 콜)
상황 인지
  Context 인터페이스

## Slide 22: Search & Categorize : ORD(Object Resolution Descriptor)
ORD
  Runtime 환경 = BComponent들의 Tree 구조
  Tree의 노드는 root로부터의 경로를 통해 특정할 수 있음.(예 : 디렉토리 경로)
ORD : 어플리케이션 내 컴포넌트를 특정하는 URL 형식의 문자열
Module(nDriver Module)
BStation
BNNetwork
BNDevice
BPointFolder
BControlPoint
BProxyExt
BComponent
Supervisor (PC)
Ord : station:|slot:/Drivers/BmsDriverNetwork/BmsDriverDevice/points/aa

## Slide 23: Search & Categorize : ORD
ORD 활용 예 : Auto Engineering
  두 드라이버 간 연동을 위해서는 포인트 생성 – ProxyExt 설정 – 링크 연결 과정이 필요
  상대방 포인트 폴더를 ORD화 하여 자동으로 포인트 생성 가능
ORD(Object Resolution Descriptor) & BQL(Baja Query Language)
<Point 생성>
<Point 상세 정보 설정>
<Point간 링크 연결>
링크
통신 모듈
A1
통신 모듈
B1
A1
상세 정보
A1
B1

## Slide 24: Search & Categorize : ORD
BQL
  ORD를 기반으로 실제 컴포넌트(들)의 정보를 테이블 형식으로 요청하는 문자열 언어
local:|fox:|station:|slot:/ControlObjects|bql:select displayName, type, out, facets from control:ControlPoint

## Slide 25: History : HistorySlot & BPointExtension
history.jar 모듈에 정의된 컴포넌트를 Point에 추가함으로써 쉽게 데이터베이스화 할 수 있음.
드래그

## Slide 26: History : HistorySlot & BPointExtension
하나의 history는 한 개의 Point에 대한 이력을 저장하도록 설계
= Point

## Slide 27: View
BObject(최 상위 클래스)
  Lexicon : 일종의 단어장
  BIcon : 썸네일 이미지
BFacets
  범위나 단위 타임존 등 BValue를 화면에 표시하기 위한 제약 사항들을 담은 클래스.
Slot
  Property가 화면에 표시될 때의 이름(name) 및 Facet 들을 저장.
Station을 Supervisor와 Web에 표시하기 위한 클래스들
BComponent
Slot
Slot.name
NProperty.value
BIcon

## Slide 28: View : BFacets
범위 설정 방법
  프로퍼티 선언 시 facets에서 최소값 / 최대값을 설정할 수 있음.
범위 설정 효과
  설정 가능한 프로퍼티 값 범위가 설정 창에 나온다.
  범위에서 벗어난 값을 설정할 경우 경고가 뜬다.
설정할 수 있는 값의 범위가 나온다.
@NiagaraProperty( flags = Flags.SUMMARY, name = "interMessageInterval", type = "BRelTime", defaultValue = "BRelTime.make(100)", facets = { @Facet(name = BFacets.MIN, value = "BRelTime.makeSeconds(0)"), @Facet(name = BFacets.MAX, value = "BRelTime.makeSeconds(60)") } )
최소값 설정
최대값 설정
최대값(1min) 의 초과 값을 입력했을 때의 경고 화면.
초과된 값은 저장할 수 없다.

## Slide 29: View : Property Sheet
Property 타입 별로 UI가 정의되어 있음.
BBoolean
BNumber
BEnum
BString
BStatusValue
Supervisor (PC)

## Slide 30: Module 및 Driver의 배포
Module(Driver)의 Life Cycle
Module 파일의 사용
  Supervisor : 컨트롤 & 모니터(+ 엔지니어링)
  Niagara Platform : 실행
Jar 파일을 단위로 배포 / 버전 관리 / 실행
Coding &
Compile
(.Jar 파일)
다운로드
Station에 설정(엔지니어링)
실행
컨트롤 & 모니터
Module.jar

## Slide 31: Niagara Platform
Life Cycle
“Point”를 중심으로 한 추상화
Status
View
History
Event
Search / Categorize
BStatusValue
Lexicon / BIcon
Slot / BFacets
Property / BValue
HistorySlot / BPointExtension
BHistoryExt
BComponent의 계층구조
Ord
BLink
Action
BComponent / Slot
Driver
Point
Point
Point
BComponent / BNNetwork / BNDevice / BPointFolder
BControlPoint
BComponent

## Slide 32: NDriver 구조
NComm
구성요소 및 역할
Device
BCommConfig
NMessage
BNetwork
BNDevice
NMessageFactory
ILinkLayer
LinkMessage
ICommListener
모든 통신을 지원할 수 있는 공통 모듈
모든 통신 클래스의 상위 클래스.
App.의 데이터 송신 – sendMessage(), sendRequest()
ICommListener 등록 - registerCommListener()
LinkLayer와 NComm간에 송수신되는
데이터를 담는 클래스
실제 통신을 담당하는 클래스의 인터페이스
어플리케이션 레벨의 데이터를 담는 클래스
수신 데이터를 처리하는 콜백 클래스
LinkMessage를 받아 NMessage를 생성하는 클래스
Driver와 연동하는 기기를 구현한 클래스.
N-Sup에 Property 제공
Network 객체 확인 – getNetworkType()
각 객체간의 관계를 설정하는 클래스.
NMessageFactory의 생성 – makeMessageFactory()
NComm객체 획득 – comm()
기기가 동작하는 Network를 구현한 클래스.
구성 디바이스 정보 제공 – getDeviceType()
ICommListener 등록
Niagara AX
JACE
Niagara Supervisor
PC, Server
Niagara Supervisor
Display

## Slide 33: NDriver 구조
초기 구성 과정
NComm
Device
BNetwork
NMessage
BCommConfig
BNDevice
NMessageFactory
ILinkLayer
LinkMessage
ICommListener
Niagara AX
JACE
Niagara Supervisor
PC, Server
Niagara Supervisor
1. 로드
4. ICommListener를 등록
5. 등록
Display
0. Property 설정
(Station Config)

## Slide 34: NDriver 구조
데이터 전송
NComm
Device
NMessage
ILinkLayer
LinkMessage
Niagara AX
JACE
Niagara Supervisor
PC, Server
Niagara Supervisor
Display
1. NMessage 객체 생성 및 데이터 저장
2. NComm 객체 획득
BCommConfig
NComm comm();
new NMessage();
NMessage sendRequest(NMessage msg) 또는
sendMessage(NMessage msg)
3. 메시지 전송 요청
BNDevice

## Slide 35: NDriver 구조
데이터 수신
NComm
Device
NMessage
NMessageFactory
ILinkLayer
LinkMessage
ICommListener
Niagara AX
JACE
Niagara Supervisor
PC, Server
Niagara Supervisor
Display
1. LinkMessage를 이용해서 NMessage 생성
NMessage makeMessage(LinkMessage lm)
2. NMessage 생성 및 전달
3. NMessage를 전달
receiveMessage(NMessage nMsg)
BNDevice

## Slide 36: N-Sup의 로직 동적 편집 및 디스플레이 화면 구성 방법
NDriver.jar
module.xml
BNDevice/BNetwork
static Type getType();
BNetwork.class
BNDevice.class
Niagara Supervisor
PC, Server
Niagara Supervisor
1. 디바이스에 다운로드
Display
Niagara AX
JACE
NDriver.jar
2. 컴포넌트명 얻음
<type name='NDevice' class='com.tridium.ndriver.BNDevice'/>
<type name=‘Network' class='com.tridium.ndriver.BNetwork'/>
3. 컴포넌트 객체 생성(BNDevice, BNetwork)
Java의 리플렉션(Reflection) 이용
4. Type 객체 생성
public static final Type TYPE = Sys.loadType(BSpheroDevice.class);
(Adaptive Object Model 패턴 이용)
5. Type 객체 획득
BNetwork
BNDevice
7. 디스플레이 및 로직 구성
8. 컴포넌트 객체 명령(BNDevice, BNetwork) 및 시작
(자체 프로토콜로 이루어질 것으로 판단됨, niagarad 프로토콜)
*모듈 : jar로 컴파일된 컴포넌트들의 집합
(NDriver는 NComm이 포함된 컴포넌트들의 집합임)
*jar 파일의 배포는 niagarad를 통해서 배포되고, jar 동적 로딩은 URLClassLoader를 통해 가능함.